## Slide 1: Alat Ukur Sistem Komunikasi Serat Optik
Optical Time Domain Reflectometer
Optical Power Meter

## Slide 2: Dasar Sistem Komunikasi Serat Optik
Drive
Circuit
Sumber
Cahaya
Optical
RX
Optical
Tx
Electronic
Detektor
cahaya
prosesor
Sinyal
input
elektrik
Transmitter
Receiver
Regenerator
Ke perangkat lain
Amplifier
Sinyal
Output elektrik
coupler
splice
connector
Serat
optik
Optical amplifier

## Slide 3: OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) dan Optical Power Meter

## Slide 4: OPTICAL DOMAIN REFLECTOMETER (OTDR)
OTDR merupakan salah satu peralatan utama baik untuk instalasi maupun pemeliharaan link serat optik
OTDR memungkinkan sebuah link diukur dari satu ujung.
OTDR dipakai untuk mendapatkan gambaran visual dari redaman serat optik sepanjang sebuah link yang diplot pada sebuah layar dengan jarak digambarkan pada sumbu X dan redaman pada sumbu Y.
Informasi mengenai redaman serat, loss sambungan, loss konektor dan lokasi gangguan serta loss antara dua titik dapat ditentukan dari display ini.

## Slide 5: Pemakaian OTDR
Saat instalasi
OTDR dipakai untuk memastikan loss sambungan, konektor dan loss karena tekukan atau tekanan terhadap kabel.
Dalam pemeliharaan
  Pengecekan periodik untuk memastikan tidak ada degradasi serat
  Melokalisir gangguan

## Slide 6: Prinsip Kerja OTDR
OTDR memancarkan pulsa-pulsa cahaya dari sebuah sumber dioda laser kedalam sebuah Serat Optik.
Sebagian sinyal-sinyal dibalikan ke OTDR, sinyal diarahkan melalui sebuah coupler ke Detektor Optik dimana sinyal tersebut diubah menjadi sinyal listrik dan ditampilkan pada layar CRT.
OTDR mengukur sinyal balik terhadap waktu.
  Waktu tempuh dikalikan dengan kecepatan cahaya dalam serat digunakan untuk menghitung jarak atau l = v x t/2
  Tampilan OTDR menggambarkan daya relatif dari sinyal balik terhadap jarak.

## Slide 7: Beberapa parameter yang dapat diukur pada OTDR
Jarak
Dalam hal ini titik lokasi dalam suatu link, ujung link atau patahan.
Loss
Loss untuk masing-masing splice atau total loss dari ujung ke ujung dalam suatu link.
Atenuasi
Atenuasi dari serat dalam suatu link.
Refleksi
Besar refleksi (return loss) dari suatu event.

## Slide 8: Pengertian Backscatter
Backscatter adalah bagian kecil dari Rayleigh Scatterring yang kembali ke OTDR.
Hal ini disebabkan adanya perubahan kecil pada indeks bias gelas yang terjadi sepanjang link.

## Slide 12: Dead Zone
Dead Zone menentukan sampai berapa dekat OTDR dapat mengukur.
Dead Zone adalah “blind spots” yang terjadi karena refleksi.
Attenuation Dead Zone :
  Jarak dari awal refleksi ke titik di mana penerima dapat menerima pada 0,5 dB dari backscatter linier.
  Ini merupakan titik di mana OTDR dapat mengukur lagi redaman dan loss.
Event dead zone adalah jarak dari awal refleksi ke titik di mana OTDR dapat menerima 1,5 di bawah puncak refleksi.

## Slide 14: Hal-hal yang Harus Diperhatikan
Agar OTDR dapat bekerja dengan baik, harus dihindari lokasi sebagai berikut :
  Vibrasi yang kuat
  Kelambatan yang tinggi atau kotor (debu)
  Dihadapkan langsung ke matahari
  Daerah gas reaktif.
Sebelum bekerja dengan OTDR
  Perhatikan spesifikasi teknik yang dimiliki perangkat
  Lakukan pembersihan terhadap konektor (jumper cord)

## Slide 15: Gambar tampak muka OTDR

## Slide 16
Operasi OTDR
Dalam mengoperasikan OTDR, sebelum pengukuran perlu dilakukan pemilihan dan pengetesan (setting) beberapa parameter meliputi :
  Setting IOR (indeks bias)
  Pemilihan panjang gelombang laser
  Pemilihan rentang jarak (distance range)
  Pemilihan lebar pulsa
  Setting Att
  On/Off laser

## Slide 17: ContohPrint Out Hasil Pengukuran
Pengukuran loss sambungan
Pengukuran loss sambungan antar dua titik

## Slide 18: POWER METER
Dipakai untuk mengukur total loss dalam sebuah link optik baik saat instalasi (uji akhir) atau pemeliharaan

## Slide 19: Pengukuran Serat Optik Menggunakan Power Meter

## Slide 20: Cara Kerja Power Meter
1. Peralatan
Optical Power Meter
     yang tepat
    Konektor yang tepat
    Jenis serat yang dapat diukur (SM/MM)
    Kalibrasi
Optical Light Source
    Sumber cahaya stabil
     yang tepat
    Jenis serat yang dapat diukur (SM/MM)
    Sumber laser / LED
    Daya keluaran cahaya yang cukup
Pembersih Konektor
    Kapas / tissue
    Udara semprot
2. Rugi-Rugi Patch Cord
Tiap patch cord yang akan dipakai harus di tes
Hasil ukur patch cord dibandingkan dengan spek pabrik
Bersihkan seluruh konektor sebelum pengetesan

## Slide 21: Pengukuran Link Optik
Informasi pengukuran dipakai untuk menentukan optical link budget dan optical margin
Ada dua konfigurasi yang dapat dipakai :
  1. End to End
  2. Loop back